嘉兴市农业经济局出入口管理系统招标公告

第一章  招标公告

嘉兴市农业经济局现因安防需要，拟建设出入口管理系统，对出入车辆、人员进行智能化管理。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1．招标项目

项目名称：嘉兴市农业经济局出入口管理系统

资金来源：财政专项拨款

招标人：嘉兴市农业经济局

2．项目概况

(1)工程地点：嘉兴市花园路758号；

(2)工程预算及报价要求：本工程总预算19万元，即为最高限价，投标单位需填报投标总价；

(3)计划工期：30日历天；

(4)工程内容及要求：详见招标清单及技术要求。

3．投标人资格要求

(1)投标人须具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力；

(2)投标人须具备浙江省安防资质三级及以上资质或在嘉兴市有三家及以上单位出入口管理系统项目建设经验；

(3)本项目不接受联合体投标；

(4)投标单位2年内不得有被有关部门查处并公示的不良行为记录，如有发现，则取消投标资格。

4．报名截止日期及标书获取

凡有意参加投标者，请于2018年10月16日前（上午9:00-11:30，下午3:00-5:00）（双休、节假日除外）, 到嘉兴市农业经济局办公室310室进行报名，报名时请携带企业营业执照复印件、资质证书复印件、委托代理人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书原件，以上资料复印件每页均需加盖投标人公章。招标文件在嘉兴市农业经济局网站自行下载。如有需要，报名时可自行实地勘察现场。

5．投标截止日期

所有投标文件应于2018年10月16日下午16：00（北京时间）之前递交到嘉兴市农业经济局310室。迟到的投标文件将被拒绝。

6．开标时间及地点

初定2018年10月中下旬在嘉兴市农业经济局开标，具体日期将提前通知投标人。

7．投标单位数量要求

投标人少于三家的，或资格审查后合格单位少于三家的，重新组织招标。若重新招标仍不足三家的，议标确定中标单位。

8．发布公告的媒介

本招标公告在嘉兴市农业经济局门户网站进行发布，网址：http://nyjjj.jiaxing.gov.cn/

9．联系方式

招标人：嘉兴市农业经济局

联系人：姚建明、吴永生

地  址：嘉兴市花园路758号

电  话：0573-82872521

第二章  招标清单及技术要求

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车辆管理 |  |  |  |
| 1 | 中速栅栏道闸 | 道闸类型：中速道闸，起落速度3秒； 杆件：4米，栅栏，橙色； 闸机朝向：右向； 输入电源：220V 50Hz； 工作环境温度：下限不高于-10℃，上限不低于55℃； 支持自锁手动解除、自动限位、热过载保护功能； ★有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 中速栅栏道闸 | 道闸类型：中速道闸，起落速度3秒； 杆件：4米，栅栏，橙色； 闸机朝向：左向； 输入电源：220V 50Hz； 工作环境温度：下限不高于-10℃，上限不低于55℃； 支持自锁手动解除、自动限位、热过载保护功能； ★有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 | 台 | 1 |
| 3 | 车辆检测处理器 | 独立式，支持接入2个线圈，继电器输出 | 台 | 6 |
| 4 | 出入口补光抓拍单元 | 摄像机类型：不低于200万像素彩色逐行扫描CMOS 高清智能摄像机； 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS； 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 镜头：电动镜头5.2-13mm； 自动光圈：DC驱动； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/MJPEG； 压缩输出码率：32 Kbps~16M bps； 图像分辨率：1920*1592（含OSD叠加）； 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 帧率：25fps(1920*1080) 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 接口：1个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口,4路IO输入接口，2路IO输出接口,3路继电器输出，1个CVBS接口,1路音频输入，1路音频输出，1个TF卡插槽内置8GTF卡，1个4G全网通模块,2个内置LED灯； 自动聚焦功能：配接电动镜头，通过软件配置实现镜头的自动聚焦，直至成像清晰； 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能； 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 倾斜车牌识别：可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码； 支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无震荡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传； 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换； 防护等级：IP67； 功耗：22W MAX； ★要求国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 | 台 | 4 |
| 5 | 立柱 | 1.6m立柱，用于安装补光抓拍一体机、LED显示屏 | 根 | 4 |
| 6 | LED显示屏(室外) | 室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 | 块 | 2 |
| 7 | 出入口控制终端 | 【出入口控制终端】 内置出入口车辆管理系统软件 CPU：Intel 赛扬 J3455 CPU 1.5GHz； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至中心管理系统； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 1 |
| 二 | 人员管理 |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 通道为摆闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃、钢化玻璃或不锈钢圆管材质 通道采用直流无刷伺服电机，支持20-60人/分的通行频率 通道采用24对红外检测，最小检测距离可达5CM，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警 通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作,同时发出声光报警 通道支持常开、常闭工作模式，支持单向、双向权限判断控制通行，也支持单双向自由通行，并可根据情况设定门翼开关速度，提高通行效率 通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门 断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行 通道具有较强的集成能力，可根据实际需求集成卡片读卡器、指纹模块、人证比对组件和二维码阅读器、IPC、彩色液晶屏等设备 通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM水深的浸泡 通道支持面板LED通行方向指示，显示通行状态 通道支持TCP/IP接口用于网络通信，支持RS232、RS485、I/O、USB2.0等接口用于扩展外接设备 ★设备应提供机芯连续运行不小于500万次的Intertek检测报告 ★设备应提供委托检验报告 | 台 | 1 |
| 2 | 单机芯右边道 | 通道为摆闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃、钢化玻璃或不锈钢圆管材质 通道采用直流无刷伺服电机，支持20-60人/分的通行频率 通道采用24对红外检测，最小检测距离可达5CM，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警 通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作,同时发出声光报警 通道支持常开、常闭工作模式，支持单向、双向权限判断控制通行，也支持单双向自由通行，并可根据情况设定门翼开关速度，提高通行效率 通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门 断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行 通道具有较强的集成能力，可根据实际需求集成卡片读卡器、指纹模块、人证比对组件和二维码阅读器、IPC、彩色液晶屏等设备 通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM水深的浸泡 通道支持面板LED通行方向指示，显示通行状态 ★设备应提供机芯连续运行不小于500万次的Intertek检测报告 ★设备应提供委托检验报告 | 台 | 1 |
| 3 | 控制器主板套件 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)， | 套 | 1 |
| 4 | 身份证读卡器 | 1、USB接口，可读身份证信息、Mifare卡卡号 | 套 | 1 |
| 5 | 人证对比组件 | 设备外壳防护等级不应低于IP55。 设备配置及接口应包含以下几个：处理器应为GPU；有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1，RS232*1；HDMI*1;USB*2；支持开关机键，支持扬声器输出。 设备应采用触摸显示屏，尺寸不小于10寸，支持双屏独立显示，分辨率不小于1280*800 设备应采用200W像素高清宽动态双目摄像头 设备应支持在1:1人证比对模式下，人脸容量无限制，1:N模式下，支持10000张人脸库，支持50000张卡片容量，支持50000笔记录存储 设备应支持通过USB接口外接身份证阅读器，支持通过USB接口输出身份证信息。 设备应支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 ★设备应支持外接身份证阅读器对居民身份证信息读取，支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证（或智能卡）内的照片进行比对，完成人员身份核验，人证比对时间： ≤1 秒。 设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，人脸比对时间：＜0.5秒。 设备应支持中心下发导入人脸或卡号黑名单，支持本地黑名单人脸或卡号比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传中心。 设备应支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息（姓名、卡号、人脸等信息）。 设备应支持比对结果语音及文字提示功能，支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。 设备应支持通过远程中心下发或U盘导入人脸、指纹及黑名单信息，支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能，支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片。 设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等，支持本地重置设备管理密码、IP 等功能，支持恢复默认出厂设置参数功能 设备应支持实时捕捉人脸，并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框。 设备应在没有用户使用时会切换到待机状态。 设备应具备风扇散热设计。 设备应具备底座安装具备防滑设计。 设备应支持播放语音音量大小调节。 | 套 | 1 |
| 三 | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深) | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 交换容量：≥330Gbps。 转发性能：≥30Mpps。 接口类型：千兆电接口数量≥16个，千兆非复用光接口≥4个。 VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 防雷能力：支持≥8KV防雷。 路由协议：IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF。 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持时间段（Time Range）ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 ★虚拟化堆叠 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；支持通过标准以太端口进行堆叠。 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0；支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持SAVI源地址检测；支持BFD检测，提供对外官网配置说明。 ★组网扩展能力：支持RRPP快速环网技术；支持Smartlink链路技术。 绿色节能：支持端口节能；支持一键式节能；支持EEE。 ★资质认证：投标产品制造商必需通过知识产权管理体系认证，提供证书复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 卡片 | 入口证卡 | 张 | 200 |
| 4 | 发卡器 | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡 | 台 | 1 |
| 5 | 平台软件 | 支持出入口设备、访客机、人脸人员通道，支持人脸下发、人脸数据录入等功能。 可实现视频监控的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、门禁控制、停车场管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。 ★软件包含产品的设计、硬件、嵌入式软件、平台管理软件。 ★软件厂商在嘉兴有售后服务团队。中标后，需要提供原厂授权书。 | 套 | 1 |
| 6 | 访客机 | 设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘，DDR34GB内存，Win10系统 设备支持双屏显示，15.6寸电容触摸屏（1920*1080分辨率），支持触摸操作；11.6寸液晶屏（1366*768分辨率）。 设备内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可。 支持200W像素高清摄像 设备具有双网口设计。 设备具有人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证，人证合一后，设备才能进行访客登记操作。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 安全岛及设备基础 | 定制（含施工材料、路面开槽、施工垃圾清理等） | 项 | 1 |
| 8 | 安装附材 | 管线、地感、电缆、光纤及其它附材 | 项 | 1 |

注：

所有投标产品，以上带“★”条框内容为设备主要参数，提供证明资料的需提供厂家公章或投标专用章。

报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试使用所需的一切集成（连接线材等）、培训、保修、招投标、审计等一切税金和费用。

第三章、评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术资信分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

- 价格分（30分）

本次招标最终报价设最高限价，最高限价为19万元。各供应商的最终报价不得高于最高限价，对高于最高限价的最终报价将视为无效标。

a.所有有效报价的最低价为评标基准价。其价格分为30分。

b.供应商的报价得分：

报价得分＝评标基准价（最低报价）/最终报价×价格权值（30%）×100

c.计算报价评分不足一个百分点时，使用四舍五入计算，保留小数2位。

二、技术资信分（70分）：

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标单位针对本项目的综合实力情况，企业规模、实力、信誉等排第一的得4分，第二的得2分，其它料酌情打分。 | 0-4分 |
|  |  | 具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，各得1分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人参与制定中华人民共和国城镇建设行业标准《城市市政综合监管信息系统监管数据无线采集设备（CJ/T293-2008）》、中华人民共和国行业标准《城市市政综合监管信息系统技术规范（CJJ/T106-2010）》的，各得1分，共2分。 | 0-2分 |
| 2 | 投标设备品牌及厂家实力 | 所投人脸识别生产厂家具有公安部有关认定的得2分，所投交换机、道闸生产厂家综合实力情况，酌情打0-2分。 | 0-4分 |
|  |  | 所投设备品牌市场占有率、公众认可度等。评委根据投标人提供的有效证明材料酌情打分。 | 0-3分 |
| 3 | 货物技术要求及性能 | 根据投标文件中描述对所有产品功能和技术参数等内容进行综合判断。对加★产品功能和技术参数负偏离或缺漏项的，每项扣2分；其他产品功能和技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。产品功能和技术参数属正偏离项的，每项加1分。总分12分。 | 0-12分 |
| 4 | 技术方案 | 根据投标人投标前对项目进行现场踏勘，针对本项目提供相关设计方案（设计图纸、系统图等）。 | 0-10分 |
| 5 | 项目组成员技术能力 | 根据投标人拟投入本项目团队人员专业资质证书、学历证书、职称证书等综合实力打分： 项目人员具备PMP证书的 ，得1分； 项目人员具备计算机软件高级工程师职称（省级及以上人事厅颁发），得1分； 项目人员具备计算机软件系统分析员（信产部颁发），得1分； 项目人员具备电子工程高级工程师职称（省级及以上人事厅颁发），得1分； 以上证书全有得5分 （以上相关职称或资质证书的人员，投标人需提供截至投标前12个月及以上本单位社保证明，不提供不得分）。 | 0-5分 |
| 6 | 业绩案例 | 提供近2年智能出入口管理系统项目或智慧停车项目业绩案例（不多于4个），属政府机关智能出入口管理项目的，每个得2分，合同金额100万以上的项目每个1分，最高5分。（提供合同复印件或中标通知书，加盖公章） | 0-5分 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人在嘉兴市本级有售后服务网点的，得4分；在嘉兴市范围内、市本级之外有售后网点得2分，在嘉兴市内无售后网点的不得分。（网点需自营，提供网点证明材料并加盖公章） | 0-4 分 |
|  |  | 根据售后服务方案（包括主要服务内容、应急服务方案等）。质保期内提供7x24小时技术服务、2小时内到达现场并解决问题的，得2分；确保配件供应且3年内配件价格不变的，得2分，其它酌情打分。 | 0-6分 |
|  |  | 所投主要设备生产厂家具有本地工程师售后服务能力（提供证明文件）得3分,否则不得分。 | 0-3分 |
| 8 | 质保期 | 所投设备在满足36个月质保期的得6分，不足24个月质保期的不得分（以原厂质保函为准）。 | 0-6分 |
| 9 | 政策分 | 投标人属于中小微企业的得1分。 | 0-1分 |
| 10 | 节能环保 | 投标货物进入《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》的，得1分。（以投标人提供的有效证明材料为准） | 0-1分 |
| 11 | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分，扣完为止。 | 0-2分 |

# 第四章、招标文件

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件及投标报价文件组成。

1.资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.6与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等，提供复印件）；

1.7投标人情况介绍；

1.8商务响应表；

1.9中小企业声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.10投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.11提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

1.13标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

A.货物类项目的投标技术文件：

（1）投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）对本项目系统总体要求的理解；

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投入本项目的设备一览表；

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

B.服务类项目的投标技术文件：

(1)对本项目系统总体要求的理解；

(2)项目总体架构及技术解决方案；

(3)保证项目质量的技术力量及技术措施；

(4)保证工期的施工组织方案及人力安排；

(5)项目实施人员一览表；

(6)工程量、原材料、人工配置清单（不含报价）；

(7)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

(8)投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

(9)投标人认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

## 投标文件外层包装封面格式（供参考）

1.投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

投标文件名称：资信商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月   日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

5.投标声明书格式：

投标声明书

致嘉兴市农业经济局：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

6、诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴市农业经济局：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

8. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                          年    月    日

9.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

9、投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

被授权人签字（或盖章）：

投标人（加盖公章）：

日期：    年   月   日

10.技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

11. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

12.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

14.投标函格式：

投 标 函

致嘉兴市农业经济局：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：嘉政采招（2018）第4号），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______         （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

15、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期： 年  月  日

16.开标一览表

开标一览表（服务类）

招标编号：                                标项：1

投标人名称：                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务内容 | 投标报价 | 项目负责人 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写）： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：       年   月    日

开标一览表（货物类）

招标编号：                                标项：2

投标人名称：                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   日期：       年   月    日

17. 投标报价明细表

投标报价明细表(货物类)

招标编号：                                       标项：2

投标人名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年   月    日